## Slide 1
酶制剂发酵工艺

## Slide 2
1894年，美籍日人高峰让吉首先从米曲霉中制备得到高峰淀粉酶（ａ-淀粉酶、他卡酶），用作消化剂，开创了近代酶的生产和应用的先例。
1908年，德国的罗姆（Rohm）用动物胰脏制得胰酶，用于皮革的软化。
1908年，法国的波伊定（Boidin）制备得到细菌淀粉酶，用于纺织品的退浆；
1911年，华勒斯坦（Wallerstein）从木瓜中获得木瓜蛋白酶，用于啤酒的澄清。
1949年，日本开始采用微生物液体深层培养方法进行细菌ａ-淀粉酶的发酵生产，揭开了现代酶制剂工业的序幕。
20世纪80年代发展起来的动、植物细胞培养技术，继微生物发酵生产酶之后，已成为酶生产的又一种途径。
酶制剂发展概况

## Slide 3
Novozymes 诺维信
总部所在地：哥本哈根，丹麦
市值：$73亿，
世界市场份额超过45%
产品销售遍及全球130多个国家。
我国酶制剂行业重点生产企业
湖南尤特尔生化有限公司
青岛蔚蓝生物集团有限公司
湖南鸿鹰祥生物工程股份有限公司
山东隆大生物工程有限公司
白银赛诺生物科技有限公司
Genencor 杰能科
总部：美国
杰能科是一家工业生物技术行业领先的公司，开发创新酶制剂和生物产品。

## Slide 4
目前，国内外广泛使用酶的领域是食品工业。国内外大规模工业生产的淀粉酶、淀粉酶、异淀粉酶、蛋白酶、果胶酶、葡萄糖异构酶、葡萄糖氧化酶、脂肪酶、纤维素酶、天冬氨酸酶、糖化酶、溶菌酶等。
主要的大宗酶制剂

## Slide 5
酶 | 产酶微生物 | 用途
α-淀粉酶 | 枯草芽胞杆菌 地衣芽胞杆菌 米曲霉 | 淀粉液化，织物退浆，消化助剂，加酶洗涤剂
葡萄糖淀粉酶 | 米曲霉，黑曲霉，米根霉 | 制造葡萄糖，发酵、酿酒等工业的淀粉水解糖
中性蛋白酶 | 枯草芽胞杆菌，米曲霉 | 皮革、毛皮加工，食品加工，调味品制造、助消化、消炎、啤酒澄清
碱性蛋白酶 | 地衣芽胞杆菌 | 加酶洗涤剂
植酸酶 | 黑曲霉，毕赤酵母工程菌株 | 饲料添加剂
酶制剂的应用

## Slide 6
纤维素酶 | 里氏木霉、黑曲霉 | 水洗布生产，饲料添加剂，消化植物细胞壁
半纤维素酶 | 木霉、曲霉、根霉 | 饲料添加剂，消化植物细胞壁，低聚木糖生产
β-葡聚糖酶 | 枯草芽胞杆菌，黑曲霉 | 啤酒酿造，饲料添加剂
异淀粉酶 | 产气克雷伯氏菌，芽孢杆菌 | 淀粉加工
乳糖酶 | 乳酸酵母，米曲霉，黑曲霉，米根霉 | 乳品工业（处理牛乳和乳清）
果胶酶 | 曲霉、欧文氏菌 | 水果加工，果汁、果酒澄清，麻类纤维脱胶
酶制剂的应用

## Slide 7
转化酶 | 啤酒酵母、假丝酵母 | 制造转化糖
凝乳酶 | 米赫毛霉,大肠杆菌和真菌生产的重组酶 | 制造乳酪
脂肪酶 | 曲霉、根霉、酵母等 | 加酶洗涤剂，油脂加工，生物化工
葡萄糖氧化酶 | 青霉、曲霉 | 食品去氧、除葡萄糖，测定葡萄糖
葡萄糖异构酶 | 凝结芽胞杆菌，白色链霉菌 | 生产果葡糖浆
青霉素酰化酶 | 细菌、霉菌、放线菌 | 制造6-氨基青霉烷酸
酶制剂的应用

## Slide 8
一、酶的生产方法
1、提取法
直接从动、植物细胞或组织中将酶提取出来。提取法虽简单易行，但受原材料来源的限制。
2、化学合成法
是20世纪60年代中期出现的新技术。
只能合成那些已知化学结构的酶；成本比较高。
目前仍然停留在实验室内合成的阶段。
牛胃→凝乳酶
胰脏→胰酶
血液→凝血酶
木瓜→木瓜蛋白酶
3、微生物发酵法
是20世纪50年代以来生产酶的主要方法。
利用微生物细胞的生命活动合成所需酶的方法称为发酵法。
酶的发酵生产是现在酶生产的主要方法。
第一节 酶制剂的获得

## Slide 9
二、应用微生物来开发酶应具的特征
不易退化，不易感染噬菌体，非
致病菌
繁殖快、生产周期短、培养简便
微生物具有较强的适应性和应变能
力，可以通过适应、诱导、诱变以及
基因工程等方法培育出新的产酶高的
菌株
微
生
物
酶
易于繁殖快、产生大量的营养细胞
产生胞外酶，利于酶的分离，回收
率高

## Slide 10
三、培养基
1、碳源：提供碳元素；能源。
碳源、氮源、无机盐、生长因素、水等。
来源：淀粉及其水解物—淀粉水解糖、糖蜜、或含淀粉的原料如大米、薯类、玉米、麸皮、米糠等。
此外石油产品中12碳—16碳的碳氢化合物已成功用作微生物培养基的碳源。
注意：在选择碳源时，应尽量选择对所需酶有诱导作用的碳源，而不使用或少使用有分解代谢物阻遏作用的碳源。
培养基是人工配制的供微生物生长、繁殖及合成酶的营养物质的混合物。

## Slide 11
2、氮源：提供氮元素。
来源：①有机氮：常利用农副产品的籽实榨油后的
副产品，如豆饼、花生饼、菜子饼等；
②无机氮：含氮的无机化合物，如（NH4)2SO4、
NH4NO3 、NaNO3和（NH4)3PO4等。
3、无机盐：大量元素和微量元素。
基本功能：构成细胞的成分；
构成酶产品的组分；
作为酶的激活剂。

## Slide 12
4、生长因子
指微生物生长繁殖所必不可缺的微量有机物，主要包括各种氨基酸、嘌呤或嘧啶、维生素等三类物质。
酶制剂中所用的生长因子，大多是由天然原料提供，如玉米浆、麦芽汁、豆芽汁、麸皮、米糠、酵母膏等。
5、水

## Slide 13
配制培养基的注意事项：
（1）培养基的碳氮比是培养基成分配比的重点；
（2）碳源和氮源的选择，要注意避免碳分解代谢阻遏；
（3）培养基中无机盐的选择要注意盐类引起的生理酸碱性反应；
（4）发酵生产所用的培养基成分配比不可轻易改变。

## Slide 14
（二）培养基的种类
1、斜面培养基：
是供菌种生长繁殖使用的。
2、种子培养基：
是供菌种生长繁殖使用的。
3、发酵培养：
是供菌种生长繁殖和发酵产物合成之用。

## Slide 15
三、酶发酵生产的类型
1、液体深层发酵：
液体培养基，经灭菌、冷却后，接入产酶细胞，在一定条件下发酵。
2、固体培养发酵
培养基以麸皮、米糠等为主要原料，经灭菌后，接入产酶菌株，在一定条件下发酵。
3、固定化细胞发酵（70年代后期发展）
将细胞固定在载体上后，进行发酵生产。

## Slide 16
一、酶生物合成的过程
DNA
RNA
蛋白质（新生多肽链）
成熟蛋白质（酶）
胞内
胞外
转录
翻译
加工
分泌或定位
第二节 酶生物合成的基本理论

## Slide 17
二、酶生物合成的调节
按酶生物合成的速度把细胞中合成的酶分为两类：
组成酶 — 恒定（速度、浓度）
诱导酶 —
在外界环境因素诱导下 合成速度急增，酶浓度成百上千倍增加

## Slide 18
发酵法生产酶制剂，就是给酶的生产菌种提供适当的营养和生长环境，使生产菌大量增殖，同时合成所需要的酶，然后由发酵所得物料制成酶产品。
现代酶制剂的大规模生产以深层液体发酵法为主。
无论哪种发酵法，都要做三方面的工作：
（1）从原料准备培养基；
（2）从原始菌种准备生产菌种；
（3）发酵过程管理。
一、发酵产酶的一般工艺流程
第三节 微生物发酵产酶工艺

## Slide 19
保藏菌种
试管斜面培养（活化）
摇瓶扩大培养
种子罐培养
发酵罐
分离纯化
酶
培养基
无菌空气

## Slide 20
（二）常用的产酶微生物
1、大肠杆菌
谷氨酸脱羧酶、天冬氨酸酶、青霉素酰化酶、天冬酰胺酶、β-半乳糖苷酶、限制性核酸内切酶、DNA聚合酶、DNA连接酶、核酸外切酶等。
2、枯草杆菌
α-淀粉酶、蛋白酶、 β-葡聚糖酶、5‘-核苷酸酶、碱性磷酸酶。
细菌

## Slide 21
链霉菌：葡萄糖异构酶、青霉素酰化酶、纤维素酶、碱性蛋白酶、中性蛋白酶、几丁质酶等。
放线菌

## Slide 22
黑曲霉：糖化酶、α-淀粉酶、酸性蛋白酶、果胶酶、葡萄糖氧化酶、过氧化氢酶、核糖核酸酶、橙皮苷酶等。
米曲霉：氨基酰化酶、磷酸二酯酶、果胶酶等。
红曲霉：α-淀粉酶、糖化酶、麦芽糖酶、蛋白酶等。
青霉：葡萄糖氧化酶、苯氧甲基青霉素酰化酶、纤维素酶等。
木霉：纤维素酶。
根霉：糖化酶、蔗糖酶、碱性蛋白酶，脂肪酶、果胶酶、纤维素酶、半纤维素酶等。
毛霉：蛋白酶、糖化酶、α-淀粉酶、脂肪酶、果胶酶、
凝乳酶等。
霉菌

## Slide 23
啤酒酵母：丙酮酸脱羧酶、醇脱氢酶等。
假丝酵母：脂肪酶、尿酸酶、尿囊酸酶、转化酶、
醇脱氢酶等。
酵母

## Slide 24
（三）生产菌种的来源
1、购买，专利
向菌种保藏机构索取有关的菌株，从中筛选所需菌株。
中国工业微生物菌种保藏中心（CICC）；
中国典型培养物保藏中心（CCTCC，又称武大保藏中心）。
中国农业微生物菌种保藏中心（ACCC）；
中国普通微生物菌种保藏管理中心（CGMCC）
美国典型微生物菌种保藏中心（ATCC）
荷兰微生物菌种保藏中心（CBS）
德国微生物菌种保藏中心（DSMZ）
英国国家典型菌种保藏所（NCTC）

## Slide 25
（1）样品的采集：主要是各种富含所需微生物的土壤、水、气、枯枝烂叶、烂水果等 ；
产酶菌种筛选步骤：
2、筛选
由自然界采集样品，如土壤、水、动植物体等，从中进行分离筛选 。

## Slide 26
（2）初筛：分离产目的酶的菌株；
给予特殊的培养基或培养条件，进而让目的菌株得以繁殖，尽可能地把只成为目的菌的菌株分离出来。
-淀粉酶的筛选
蛋白酶的筛选

## Slide 27
（3）复筛：从所得菌株中筛选优良株；
在初筛的基础上，筛选产酶量高、性能更符合生产要求的菌种。
诱变育种
细胞杂交
原生质体融合育种
基因工程育种
（4）高产菌株的选育。

## Slide 28
（四）生产种子的制备
生产种子：由原始保藏菌种，经过活化，扩大培养，用于发酵罐接种的大量菌体。
1、种子制备工艺过程
保藏菌种
活化培养
逐级摇瓶培养
种子罐培养
接种至发酵罐

## Slide 29
（1）菌种活化
目的：保藏的菌种在用于发酵生产之前，必须接种于新鲜的斜面培养基上，在一定的条件下培养，以恢复细胞的生命活动能力。
方法：在试管斜面上培养1-3代。
（2）扩大培养
目的：活化后的菌种经过一级至数级的扩大培养，以获得足够数量的优质细胞。
培养基称为种子培养基。
方法：分为实验室培养和车间培养两个阶段。

## Slide 30
扩大培养应注意的事项：
（1）尽量减少传代次数，以降低菌种衰退和污染的可能性；
（2）培养基成分一般应比发酵培养基的氮源丰富；
（3）培养时间一般控制在微生物生长的对数生长期，及时接入下一级培养或发酵罐；
（4）严格控制培养条件（pH、温度、通气量等），加强培养过程的实时监测。

## Slide 31
发酵工艺控制

## Slide 32
（2）有些微生物生长最适温度与发酵产酶的最适温度有所不同。
例： 酱油曲霉生产蛋白酶，28℃时蛋白酶产量比在40 ℃条件下高2~4倍，在20℃条件下发酵，则蛋白酶产量更高，但细胞生长速率较慢。
为此，在有些酶的发酵生产过程中，要在不同的发酵阶段控制不同的温度，即在微生物生长阶段控制在生长的最适温度范围，而在产酶阶段控制在产酶最适温度范围。
（1）不同的微生物有不同的最适生长温度。
影响产酶的几个重要条件
温度的调节控制

## Slide 33
（3）温度的控制方法
一般采用热水升温，冷水降温。因此，在发酵罐中均设有足够传热面积的热交换装置，如排管、蛇管，夹套、喷淋管等。

## Slide 34
（1）不同微生物，其生长繁殖的最适pH值有所不同。
（2） 微生物生长的最适pH值与产酶最适pH值往往不同。
（3）有些微生物可以同时产生若干种酶，在生产过程中 通过控制培养基的pH，往往可以改变各种酶之间的产量比例。
黑曲霉 α-淀粉酶 糖化酶
pH值中性 ↑ ↓
pH值偏酸性 ↓ ↑
pH值的调节控制

## Slide 35
（4）影响pH值的因素
一般来说，培养基成分中C/N比高，发酵液倾向于酸性，pH低；C/N比低，发酵液倾向于碱性，pH高。
不同盐的利用对pH也会产生影响。
（5）生产中控制pH值的方法
②添加缓冲液维持一定的pH值（如磷酸盐）；
①调节培养基的原始pH，保持一定的C/N比；
③发酵液中pH过高，加糖或淀粉来调节。反之，加尿素或液氨；
pH值还与通气量有关。
④通过调节通气量来实现；
加酸、碱。

## Slide 36
溶解氧指溶解在培养基中的氧。微生物一般只能利用溶解氧。
调节溶氧速率的方法
（1）调节通气量；
（2）调节氧的分压；
（3）调节气液接触时间；
（4）调节气液接触面积；
（5）改变培养液性质。
Na：体积传氧速率 kmol/m3.h
KL a: 以(C*-C)为推动力的体积溶氧系数 h-1
溶解氧的调节控制

## Slide 37
用固体培养基生产酶制剂时，一般前期湿度低些，培养后期湿度大些，有利于产酶。
形成：通气搅拌、培养基中某些成分的变化、代谢产生的气体。
危害：阻碍CO2的排除，影响氧的溶解；引起染菌。
消泡方法：机械消泡、化学消泡。
泡沫控制
湿度的调节控制

## Slide 38
五、提高酶产量的措施
（一）添加诱导物
诱导酶的发酵生产，添加酶合成的诱导物，可以显著提高酶产量。
1、不同的酶有各自不同的诱导物；但有时一种诱导物可诱导生成同一酶系的若干种酶；同一种酶往往有多种诱导物。
3、诱导物的浓度：必须控制在适当浓度。
2、诱导物的分类
（1）酶作用的底物；
（2）酶作用底物的类似物；
（3）酶的反应产物；
（4）底物和底物类似物的前体物。

## Slide 39
（二）控制阻遏物的浓度
1、解除终产物阻遏的方法
降低培养基中酶作用产物的浓度；
添加终产物的类似物。
2、解除分解代谢产物阻遏的方法
控制培养基中葡萄糖等容易利用的碳源浓度，可采用其他较难利用的碳源（如淀粉等），或采用补料，分次流加碳源等方法，以控制碳源浓度在较低的水平，以利于酶产量的提高；
添加一定量的环腺苷酸（cAMP），可以解除分解代谢物阻遏作用。

## Slide 40
（三）通过基因突变提高酶产量
使诱导型变成组成型；
使阻遏型变成去阻遏型。
（四）其他提高酶产量的方法
1、添加细胞渗漏增强物：
如吐温（Tween）、催通（Triton）等。
在培养基中添加1%的吐温（Tween），可使纤维素酶的产量提高。

## Slide 41
2、其他产酶促进剂
植酸钙 ： 霉菌蛋白酶或橘青磷酸二酯酶 1~20倍
聚乙烯醇 衍生物 ：可防止霉菌菌丝结球，提高糖化酶产量
聚乙烯醇 、醋酸钠等 ：纤维素酶
这些物质的实际效果明显，但作用机制还需深入探讨。

## Slide 42
一、酶的提取、分离纯化技术路线
细胞破碎
酶提取
酶分离纯化
酶浓缩
酶贮存
动物、植物或微生物细胞
发酵液
离心分离，过滤分离，沉淀分离，层析分离，电泳分离，萃取分离，结晶分离等。
第四节 酶的分离纯化

## Slide 43
1、细胞破碎
许多酶存在于细胞内。为了提取这些胞内酶，首先需要对细胞进行破碎处理。
1）机械破碎
2）物理破碎
3）化学破碎
4）酶解破碎
JY92-II D超声波
细胞粉碎机
细胞破碎珠
高压细胞破碎机
DY89-I型 电动玻璃匀浆机

## Slide 44
酶的提取是指在一定的条件下，用适当的溶剂或溶液处理含酶原料，使酶充分溶解到溶剂或溶液中的过程。也称为酶的抽提。
酶提取时首先应根据酶的结构和溶解性质，选择适当的溶剂。一般说来，极性物质易溶于极性溶剂中，非极性物质易溶于非极性的有机溶剂中，酸性物质易溶于碱性溶剂中，碱性物质易溶于酸性溶剂中。
酶都能溶解于水，通常可用水或稀酸、稀碱、稀盐溶液等进行提取，有些酶与脂质结合或含有较多的非极性基团，则可用有机溶剂提取。
2、酶的提取

## Slide 45
2、酶的提取
提高温度，降低溶液粘度、增加扩散面积、縮短扩散距离，增大浓度差等都有利于提高酶分子的扩散速度，从而增大提取效果。
为了提高酶的提取率并防止酶的变性失活，在提取过程中还要注意控制好温度、pH值等提取条件。

## Slide 46
酶的主要提取方法
提取方法 | 使用的溶剂或溶液 | 提取对象
盐溶液提取 | 0.02～0.5mol/L的盐溶液 | 用于提取在低浓度盐溶液中溶解度较大的酶
酸溶液提取 | pH2～6的水溶液 | 用于提取在稀酸溶液中溶解度大，且稳定性较好的酶
碱溶液提取 | pH8～12的水溶液 | 用于提取在稀碱溶液中溶解度大且稳定性较好的酶
有机溶剂提取 | 可与水混溶的有机溶剂 | 用于提取那些与脂质结合牢固或含有较多非极性基团的酶
大多数蛋白类酶都溶于水，而且在低浓度的盐存在的条件下，酶的溶解度随盐浓度的升高而增加，这称为盐溶现象。

## Slide 47
（1）沉淀分离
沉淀分离是通过改变某些条件或添加某种物质，使酶的溶解度降低，而从溶液中沉淀析出，与其它溶质分离的技术过程。
沉淀分离方法 | 分离原理
盐析沉淀法 | 利用不同蛋白质在不同的盐浓度条件下溶解度不同的特性，通过在酶液中添加一定浓度的中性盐，使酶或杂质从溶液中析出沉淀，从而使酶与杂质分离
等电点沉淀法 | 利用两性电解质在等电点时溶解度最低，以及不同的两性电解质有不同的等电点这一特性，通过调节溶液的pH值，使酶或杂质沉淀析出，从而使酶与杂质分离
有机溶剂沉淀法 | 利用酶与其它杂质在有机溶剂中的溶解度不同，通过添加一定量的某种有机溶剂，使酶或杂质沉淀析出，从而使酶与杂质分离

## Slide 48: 盐 析
在盐浓度达到某一界限后，酶的溶解度随盐浓度升高而降低，这称为盐析现象。

## Slide 49
（2）过滤与膜分离
过滤是借助于过滤介质将不同大小、不同形状的物质分离的技术过程。
过滤介质多种多样，常用的有滤纸、滤布、纤维、多孔陶瓷、烧结金属和各种高分子膜等，可以根据需要选用。
过滤
非膜过滤：采用高分子膜以外的物质作为过滤介质
膜过滤：采用各种高分子膜为过滤介质

## Slide 50
过滤的分类及其特性
(根据过滤介质截留的物质颗粒大小不同 )
类别 | 截留颗粒大小 | 截留的主要物质 | 过滤介质
粗滤 | > 2μm | 酵母、霉菌、动物细胞、植物细胞等 | 滤纸、滤布、纤维多孔陶瓷等
微滤 | 0.2～2μm | 细菌、灰尘等 | 微滤膜、微孔陶瓷
超滤 | 20Å～0.2μm | 病毒、生物大分子等 | 超滤膜
反渗透 | < 20Å | 生物小分子、盐、离子 | 反渗透膜

## Slide 51
微滤 0.1～10m：
细菌、煤灰、发酵细胞、颜料、蛋白等
超滤 0.005～ 0.1m：
蛋白、颜料、多糖、大分子
纳滤 0.0005～0.005m：
低聚糖、染料、多价离子
反渗透0.0001～0.001m：
电解质、大于100Da的有机溶质
膜的适用范围

## Slide 52: （3）酶的浓缩、干燥与结晶
浓缩与干燥都是酶与溶剂（通常是水）分离的过程。在酶的分离纯化过程中是一个重要的环节。
离心分离、过滤与膜分离、沉淀分离、层析分离等都能起到浓缩作用。用各种吸水剂，如硅胶、聚乙二醇、干燥凝胶等吸去水分，也可以达到浓缩效果。
蒸发浓缩是通过加热或者减压方法使溶液中的部分溶剂汽化蒸发，使溶液得以浓缩的过程。由于酶在高温条件下不稳定，容易变性失活，故酶液的浓缩通常采用真空浓缩。即在一定的真空条件下，使酶液在60℃以下进行浓缩。

## Slide 53
在固体酶制剂的生产过程中，为了提高酶的稳定性，便于保存、运输和使用，一般都必须进行干燥。常用的干燥方法有：
真空干燥
冷冻干燥
喷雾干燥
气流干燥
吸附干燥

## Slide 54
津市鸿鹰生物酶制剂生产简述
--以淀粉酶为例

## Slide 55
蒸汽发生车间
原料室
五金厂/仓库
发电厂
配电
发酵车间
空气过滤
配料间
空压车间
提取车间
成品库
厂区布局
滤渣回收车间

## Slide 56
发酵生产车间

## Slide 58
拌料间

## Slide 59
正
在
灭
菌

## Slide 60
摇瓶接入种子罐

## Slide 61
连通器

## Slide 62
助滤剂-珍珠岩，硅藻土

## Slide 63
絮凝车间

## Slide 64
压滤--出粗酶液

## Slide 65
超滤—成品酶液

## Slide 66
超滤—成品酶液
去配兑间

## Slide 68
旋风分离器
酶粉制作

## Slide 70
考试顺利
暑期愉快